| A. Informacje podstawowe |
| --- |
| I | Dane ogólne o kąpielisku |
| 1 | Nazwa kąpieliska 1) | Kąpielisko GOSiR |
| 2 | Adres kąpieliska 1) | Firlej ul. Choiny 1, 21-136 Firlej |
| 3 | Województwo 1) | lubelskie |
| 4 | Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 6, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) | 0608032 |
| 5 | Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) | Firlej |
| 6 | Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko | lubartowski 1) |
| 7 | Krajowy kod kąpieliska 2) | Nie dotyczy |
| 8 | Identyfikator kąpieliska Numid 2) | Nie dotyczy |
| II | Informacje o profilu wody w kąpielisku |
| 9 | Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku 1) (data zakończenia prac nad profilem) | 21.XII.2021r. |
| 10 | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) | 22.XII.2017r. |
| 11 | Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) | 20.XII.2025 r. |
| 12 | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) | Nie dotyczy |
| 13 | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) | Damian Lewtak |
| III | Właściwy organ |
| 14 | Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej 609 336 533, gosir@firlej.pl |
| 15 | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 1) | Gmina Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej |
| 16 | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich1) | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin |
| 17 | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin |
| 18 | Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego 1) | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie, ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów |
| 19 | Nazwa właściwego urzędu morskiego1), 4) | Nie dotyczy |
| IV | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |
| 20 | Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko 5), 6) | □ ciek (w tym zbiornik zaporowy) |
| 21 |  | X jezioro lub inny zbiornik wodny gggglinianka, wyrobisko pożwirowe) |
| 22 |  | □ wody przejściowe |
| 23 |  | □ wody przybrzeżne |
| 24 | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych 5) | Jezioro Firlej |
| 25 | Identyfikator hydrograficzny 5) | 24914221 |
| 26 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5), 7) | Dąbrówka z jeziorami Kunów i Firlej |
| 27 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5) | RW 200017249149 |
| 28 | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych 5), 8) | □ Tak X Nie |
| 29 | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych5), 8) | □ Tak X Nie |
| 30 | Lokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku 1), 5), 9) | Nie dotyczy |
| 31 | Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku 1)10) | Nie dotyczy |
| 32 | Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej1) | 50m |
| 33 | Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) | N | E |
|  |  | 51º33’18,71“ | 22º31’23,65“ |
|  |  | 51º33’20.21“ | 22º31’22.79“ |
|  |  | 51º33’21.13“ | 22º31’26.69“ |
|  |  | 51º33’19.62“ | 22º31’27.53“ |
| B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku |
| 34 | Sezonowa oceny jakości wody w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2) | data wykonania oceny: 18.08.2021r wynik oceny: przydatna do kąpieli |
| 35 | Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonywanych klasyfikacji2) | ocena za lata: 2018 wynik oceny: przydatna do kąpieli |
|  |  | ocena za lata: 2019 wynik oceny: przydatna do kąpieli |
|  |  | ocena za lata: 2020 wynik oceny: przydatna do kąpieli |
|  |  | ocena za lata: 2021 wynik oceny: przydatna do kąpieli |
| 36 | Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) 2), 12) | Punkt 1 N 51º33’20.43“ E 22º31’27.07“ Punkt 2 N 51º33’20.72“ E 22º31’25.05“ |
| 37 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13), 14) | rok wykonania klasyfikacji 2018 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem do klasyfikacji: 2017 rok, stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: zły |
| 38 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13), 14) | rok wykonania klasyfikacji 2018 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem do klasyfikacji: 2017 rok, stan chemiczny jednolitej części wód: poniżej dobrego |
| 39 | Wynik ostatniej oceny jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 3813),14) | Rok wykonania oceny: 2018 Stan jednolitej części wód: zły |
| 40 | Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38, 39 13),14) | PL01S1102_0649 |
| C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko |
| I Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy15) |
| 41 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) | □ < 200 m |
| 42 |  | □ 200 - 800 m |
| 43 |  | □ > 800 m |
| 44 | Powierzchnia zlewni cieku 5), 8) | □ < 10 km2 |
| 45 |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 46 |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 47 |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |
| 48 |  | □  10 000 km2 |
| 49 | Typ cieku 5),8) | kod typu: |
| 50 |  | nazwa typu: |
| 51 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) | SNQ ................ m3/s |
| 52 |  | SSQ ................ m3/s |
| 53 |  | SWQ ................ m3/s |
| 54 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) |  |
| II | Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym19) |
| 55 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) | X < 200 m |
| 56 |  | □ 200 - 800 m |
| 57 |  | □ > 800 m |
| 58 | Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego5) | □ 0,91 km2 |
| 59 | Typ jeziora 5) | □ kod typu: 7b ZAWARTOŚCI WAPNIA |
| 60 |  | □ nazwa typu: jezioro o wysokiej zawartości wapnia |
| 61 | Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20) | piaszczyste |
| 62 | Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego 5) | max: 9,6 m |
| 63 |  | średnia.: 5,0 m |
| III | Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym21) |
| 64 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) | < 200 m |
| 65 |  | 200 - 800 m |
| 66 |  | > 800 m |
| 67 | Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) | < 10 km2 |
| 68 |  | 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 69 |  | 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 70 |  | 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |
| 71 |  | 10 000 km2 |
| 72 | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | ......... km2 |
| 73 | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | ......... mln m3 |
| 74 | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | max: ................... m |
| 75 |  | średnia.: .............. m |
| 76 | Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) | ........................ m |
| IV | Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych |
| 77 | Typ wód przejściowych 5),14),17),22) | kod typu: |
| 78 |  | nazwa typu: |
| 79 | Typ wód przybrzeżnych 5),14),17), 23) | kod typu: |
| 80 |  |  |
|  |  | nazwa typu: |
| D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |
| I | Zrzuty zanieczyszczeń 24) |
| 81 | Zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych 25), 26), 27),28) | □ | nie występują |
| 82 | Zrzut oczyszczonych ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) | □ | nie występują |
| 83 | Zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych 26), 27),28) | □ | nie występują |
| 84 | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 25), 28) | □ | nie występują |
| 85 | Zrzuty wód pochłodniczych 25),26), 27),28) | □ | nie występują |
| 86 | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 25), 26), 27),28) | □ | nie występują |
| 87 | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 26), 28) | □ | nie zarejestrowano |
| 88 | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 25),26),27),28) | □ | nie występują |
| 89 | Odprowadzenie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 26), 28) | □ | nie występują |
| 90 | Zrzuty ze stawów hodowlanych 26), 27),28) | □ | nie występują |
| 91 | Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających 29) | □ | nie występują |
| 92 | Inne 25), 26) | □ | nie występują |
| II | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30) |
| 93 | Zabudowa miejska 1) | X | Miejscowość Firlej |
| 94 | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) | □ | nie występują |
| 95 | Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) | □ | nie występują |
| 96 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) | X | tereny zielone – kąpielisko przylega bezpośrednio do terenów zielonych, - tereny sportowe i wypoczynkowe – kąpielisko przylega bezpośrednio do promenady Jeziora Firlej, która jest licznie wykorzystywanym miejscem wypoczynkowym, natomiast w odległości 50m od kąpieliska zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 97 | Grunty orne 1) | □ | nie występują |
| 98 | Uprawy trwałe 1) | □ | nie występują |
| 99 | Łąki i pastwiska 1) | □ | nie występują |
| 100 | Obszary upraw mieszanych 1) | □ | nie występują |
| 101 | Lasy 1) | X | Lasy iglaste |
| 102 | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1) | □ | nie występują |
| 103 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1) | X | Plaża |
| 104 | Inne 1) | □ | nie występują |
| III | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24) |
| 105 | Kąpiel 1) | X | Niezorganizowane kąpiele, |
| 106 | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) | X | Teren wykorzystywany rekreacyjnie, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zakaz używania silników spalinowych |
| 107 | Wędkarstwo 1) | X | Jezioro poddane presji wędkarskiej, rosnącej z każdym rokiem. Połowy wędkarskie prowadzone z brzegu, łodzi a w sezonie zimowym również z lodu. Stosowane przynęty zarówno naturalne, jak i sztuczne. Stosowanie zanęt może przyczynić się do zwiększenia trofii jeziora. |
| 108 | Inne 1) | □ |  |
| IV | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |
| 109 | Toalety 1), 8) | X tak |
| 110 |  | □ nie |
| 111 | Natryski 1), 8) | X tak |
| 112 |  | □ nie |
| 113 | Kosze na śmieci 1), 8) | X tak |
| 114 |  | □ nie |
| 115 | Ogrodzenie plaży kąpieliska 8) | □ tak |
| 116 |  | X nie |
| 117 | Sprzątanie plaży kąpieliska 1), 8) | X tak |
| 118 |  | częstotliwość: dwa razy/dobę 31) |
| 119 |  | □ nie |
| 120 | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 1), 8) | X tak |
| 121 |  | □ nie |
| V | Inne informacje |
| 122 | Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formamą ochrony przyrody 1), 8), 32) | X tak |
| 123 |  | - Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” |
| 124 |  |  |
|  |  | □ nie |
| 125 | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt | □ tak |
| 126 |  | odległość od wodopoju 34): ........... m |
| 127 |  | X nie |
| 128 | Zanieczyszczenie osadów dennych 8), 13), 14), 35), 36) | □ metale ciężkie |
| 129 |  | □ substancje priorytetowe |
| 130 |  | □ brak zanieczyszczeń |
| 131 |  | X brak danych |
| E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic |
| 132 | Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat 2), 8), 37) | X nie stwierdzono |
| 133 |  | □ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku |
| 134 |  | □ zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach |
| 135 |  |  |
|  |  | □ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat |
| 136 | Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości 2), 8), 13), 14) | □ brak 38) |
| 137 |  | □ małe 39) |
| 138 |  | X średnie 40) |
| 139 |  | □ duże 41) |
| F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu |
| I | Makroalgi 43) |
| 140 | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 13), 14), 43) | Brak danych |
| 141 | Zielenica z rodzaju Ulva 13), 14), 43) | Brak danych |
| 142 | Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 14 i 14113), 14), 43) | Brak danych |
| II | Fitoplankton 44) |  |
| 143 | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8), 13), 14) | □ brak 45) |
| 144 |  | □ małe 46) |
| 145 |  | X średnie 47) |
| 146 |  | □ duże 48) |
| G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profilu wody w kąpielisku49) |
| 147 | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 125, 29) | Escherichia coli |
| 148 | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) | Brak danych |
| 149 | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) | Brak danych |
| 150 | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) | Spływ zanieczyszczonych wód opadowych, duże natężenie ruchu turystycznego |
| 151 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) | Monitoring i badania jakości wody w kąpielisku |
| 152 | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) | Powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie. Przeprowadzenie badań w kierunku oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz zmiany jakości wody. W razie konieczności - wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli wraz z umieszczeniem informacji w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu. |
| 153 | Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 50) | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej Damian Lewak 609 336 533, gosir@firlej.pl |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku |
| I51) |  |
| 154 | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lubprzybrzeżnych1) | Nie dotyczy |
| 155 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych5),52) | Nie dotyczy |
| 156 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych5) | Nie dotyczy |
| 157 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 53) | □ < 200 m |
| 158 |  | □ 200 - 800 m |
| 159 |  | □ > 800 m |
| 160 | Powierzchnia zlewni 5), 8), 53) | □ < 10 km2 |
| 161 |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 162 |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 163 |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |
| 164 |  | □ > 10 000 km2 |
| 165 | Typ abiotyczny cieku lub jeziora 5),17), 55), 56) | kod typu: Nie dotyczy |
| 166 |  | nazwa typu: Nie dotyczy |
| 167 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57) | Średni niski przepływ w wiwlolecie (SNQ) .......... m3/s |
| 168 |  | Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) .......... m3/s |
| 169 |  | Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) .......... m3/s |
| 170 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18), 57) | Nie dotyczy |